TERMO DE REFERÊNCIA PARA ELABORAÇÃO DO

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO USO DE RECURSOS HÍDRICOS SUPERFICIAIS

OBJETIVO

O Relatório de Avaliação do Uso de Recursos Hídricos Superficiais - RAURHS, tem por objetivo servir de instrumento complementar, para a SEDAM, para análise de solicitações e estabelecimento das condições de outorga de direito de uso de recursos hídricos, por empreendimentos públicos ou privados.

CONTEÚDO GERAL

O RAURHS deverá conter todos os elementos necessários para a identificação dos usos que se farão das águas derivadas de suas condições naturais e para a avaliação do grau de eficiência com o qual estas águas serão utilizadas.

O grau de eficiência de uso das águas deverá ser avaliado com base nas perdas e nos desperdícios de uso existentes; no avanço tecnológico, na racionalização e no controle da utilização; nas condições de monitoramento da derivação de recursos hídricos e no grau de alteração das condições naturais do corpo hídrico explorado.

Todas as propostas de melhorias futuras das condições iniciais de uso dos recursos hídricos deverão estar contempladas no RAURHS, onde será obrigatória a apresentação de cronogramas físicos e financeiros para sua implementação, e posterior fiscalização pela SEDAM. Entende-se como condições iniciais de uso de recursos hídricos, aquelas existentes quando da solicitação da outorga. Para a apresentação do detalhamento das melhorias futuras das condições iniciais de uso, deve-se abranger, no mínimo, o período de validade da outorga.

Poderão ser apresentadas condições de uso alternativas, para serem consideradas nos atos de outorga, para situações críticas ou emergenciais nos corpos d’água explorados, tais como, ocorrência de vazões de estiagem severa ou de acidentes diversos que prejudiquem a qualidade ou quantidade de água disponível na derivação.

APRESENTAÇÃO DO RAURHS

O RAURHS deverá ser apresentado a SEDAM em 1 (uma) via, em papel e digital, facultando-se ao interessado a apresentação de uma segunda via em papel para ser-lhe devolvida com o protocolo de recebimento.

O RAURHS deverá ser entregue no formato A4 (210 mm x 298 mm), sem encadernação, com suas folhas numeradas seqüencialmente e rubricadas pelo seu Responsável Técnico e pelo requerente da outorga. Os desenhos deverão estar dobrados no formato A4, e sempre que possível apresentado em folhas de tamanho menor ou igual ao do formato A1 (840 mm x 594 mm).

O protocolo do RAURHS se dará quando do protocolo do requerimento da Outorga do Direito de Uso de Recursos Hídricos Superficiais, ou posteriormente, se a SEDAM vier a exigí-lo durante a análise da outorga requerida.

Deverá acompanhar RAURHS, cópia da ART do profissional habilitado pela elaboração do referido documento, emitida pelo CREA-RO.

COMPONENTES DO RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO

O RAURHS deverá constituir-se dos seguintes elementos:

CAPA: identificando o requerente, o empreendimento, o local da derivação (bacia hidrográfica, sub bacia, município, propriedade e curso d’água), data da elaboração e o nome do Responsável Técnico com número do registro no CREA;

APRESENTAÇÃO: indicando os objetivos da derivação de recursos hídricos, coordenadas geográficas do ponto de captação e/ou lançamento de efluentes e sua distância da foz do recurso hídrico superficial; a qualificação completa do requerente e outras informações de caráter geral;

ÍNDICE: indicando todos os itens do relatório e o número da página para sua localização;

ELEMENTOS DE AVALIAÇÃO: contendo os elementos necessários para análise da derivação em estudo, de acordo com o disposto no item CONTEÚDO GERAL deste Termo de Referência, podendo ser desdobrado em quantos subitens o requerente desejar;

CONCLUSÃO: apresentando resumo da solicitação de derivação de recursos hídricos superficiais requerida a SEDAM, com a identificação e assinaturas do requerente e do Responsável Técnico pela elaboração do mesmo;

REFERÊNCIAS: listar todas as referências bibliográficas utilizadas para elaboração do RAURHS, bem como indicar toda a legislação utilizadas;

ANEXOS: contendo a cópia da ART do Responsável Técnico habilitado para realizar os estudos hidrológicos, mapas, gráficos, tabelas e figuras complementares.

Durante a análise do RAURHS referente a solicitação da Outorga do Direito de Uso dos Recursos Hídricos Superficiais, o requerente, a pedido da SEDAM, poderá solicitar a inclusão, alteração e exclusão de dados e informações constantes do RAURHS inicialmente apresentados. Da mesma forma, o requerente, por sua iniciativa, poderá requerer modificações ao RAURHS, desde que sejam devido a:

- Por falha na impressão do relatório, constatando-se ausência de partes de informações (números, unidades, fórmulas, tabelas, frases ou páginas);

- Por constatação de erro técnico na elaboração do RAURHS.

INFORMAÇÕES BÁSICAS PARA COMPOSIÇÃO DO RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO

Deverão constar dos Relatórios de Avaliação informações sobre:

- Características típicas do empreendimento, ou seja, do usuário da água;

- Indicação dos pontos de captação e/ou lançamento de efluentes, apresentando o mapa de localização dos mesmos;

- Caracterização do corpo hídrico, onde deverá ser apresentado o estudo de medição de vazão (teste de vazão), o qual deverá conter a metodologia utilizada do teste, indicar o regime hídrico, nome do corpo hídrico, o fluxo da água superficial, a relação do corpo hídrico em relação as Bacias, Sub Bacias e Microbacias hidrográficas, o relatório fotográfico do teste e parecer conclusivo do teste, indicando a viabilidade do corpo hídrico captado (possibilidade de captação de água superficial) tanto no período de estiagem (verão) quanto no período de cheia (inverno), indicando os níveis de água no ponto de captação no período de estiagem e no período de verão;

- Estudo de autodepuração do corpo hídrico, em caso de ponto de lançamento de efluentes, conforme especifica a legislação vigente;

- Detalhamento das demandas de água para as situações inicial e futura;

- Levantamento de índices indicativos da demanda de água, tais como cotas de consumo de água (por habitante, por funcionário, por tonelada de produto, por hectare plantado, etc.);

- Descrição dos sistemas de captação, reservação e distribuição de água, para as situações inicial e futura;

- Descrição da utilização da água (períodos de utilização, função da água, equipamentos e/ou sistemas de uso da água, destino final da água, etc.), nas situações inicial e futura;

- Descrição de possíveis prejuízos ao usuário, no caso de falta da água, quando de ocasiões esporádicas e/ou emergenciais;

- Explicitação das perdas de água e as propostas de seu equacionamento;

- Descrição e/ou proposição de sistemas de controle e monitoramento da captação e do uso das águas;

- Fluxograma de uso da água para as situações inicial e futura;

- Caracterização de sistemas alternativos de utilização da água, com seus reflexos na captação, para situações de emergência, ou para períodos de estiagem;

- Demonstrativos de evolução da demanda de água, e dos demais índices indicativos dessa demanda, principalmente durante o período de validade da outorga;

- Descrição de sistemas de recirculação e/ou reuso de água;

- Sistemas de tratamento da água, afluente e efluente do empreendimento, bem como, da qualidade dessas águas, nas situações inicial e futura;

- Cronogramas físicos e financeiros de implantação das ações referentes às propostas, para períodos futuros dentro do prazo de validade da outorga, de racionalização de uso das águas;

- Descrição de programas visando a conscientização e o treinamento da população ou de funcionários, quanto à racionalização do uso da água;

- Informações acerca da análise de água do ponto de lançamento de efluentes, bem como de pontos previamente indicados a montante e a jusante do ponto de lançamento, onde deve apresentar o (s) boletim (ns) de análise (s) físico-químico-bacteriológico e de potabilidade da água, devidamente assinada e com laudo apresentando a conformidade ou não da água, sendo que em caso de não conformidade, qual a metodologia que será adotada para o enquadramento da mesma em relação aos parâmetros estabelecidos pela legislação vigente. Os pontos a serem analisados deverão ser apresentados sob a forma de mapa de localização, bem como deverá ser indicada as Coordenadas Geográficas dos referidos pontos;

- Parecer Conclusivo do Responsável Técnico sendo favorável ou desfavorável acerca da possibilidade da captação e/ou lançamento de efluentes no referido corpo hídrico;

- Relatório Fotográfico do empreendimento e do local onde está instalado o ponto de captação e/ou lançamento de efluentes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE O RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO

O RAURHS foi instituído para permitir a SEDAM, o conhecimento e a avaliação do grau de eficiência com que se dará a utilização dos recursos hídricos de domínio do Estado de Rondônia, sendo, portanto, parte integrante, e de fundamental importância, na análise das solicitações de outorga de direito de uso de recursos hídricos, ou para a atuação da SEDAM em casos de necessidade de racionamento ou de restrição ao uso de recursos hídricos.

Deste modo, é de fundamental importância que as informações nele contidas sejam sucintas e bastante claras quanto à sua compreensão, visando permitir sua análise de modo rápido e preciso.